## Slide 1
Cập nhật kết quả nghiên cứu
Takeaway: Các phân tích bổ sung kiểm tra độ bền của những kết quả đã quan sát trước đó.
1
Robustness và diễn giải động lực học PPG
Kết quả chính của nghiên cứu được giữ nguyên.
• Bổ sung và hoàn thiện sensitivity analysis (phân tích độ nhạy).
• Làm rõ độ bền kết quả trước các lựa chọn phân tích.
• Giải thích p-value, BH-FDR và phạm vi suy luận.
• Kết nối các kết quả NTSA trong một cách diễn giải nhất quán.
Notes: Các kết quả chính đã được trình bày ở báo cáo trước. Lần này tập trung vào độ nhạy với nhãn, tái dựng không gian pha, thiết lập estimator và việc chưa biết liên kết phiên–người. Các số liệu lấy từ manuscript và Supplementary hiện có; không chạy lại thực nghiệm.

## Slide 2
Nhắc lại hai câu hỏi nghiên cứu
Takeaway: RQ1 xét tổ chức động lực học; RQ2 mô tả thay đổi giữa Awake và Drowsy.
2
RQ1 — PPG gốc so với PPS
RQ2 — Awake so với Drowsy
PPG có tổ chức động lực học mà mô hình giả chu kỳ có nhiễu đã chọn không tái tạo đầy đủ không?
Các đặc trưng động lực học thay đổi thế nào khi chuyển từ Awake sang Drowsy?
PPG gốc ↔ PPS null
Awake → Drowsy
PPS: noisy pseudoperiodic null
(mô hình giả chu kỳ có nhiễu).
So sánh cặp ở mức phiên ghi
(recording-session level).
Notes: RQ1 kiểm tra sự khác biệt so với mô hình giả chu kỳ có nhiễu đã chọn. RQ2 so sánh cặp các trung vị phiên × trạng thái. Hai câu hỏi có phép kiểm định và đơn vị phân tích khác nhau. Nguồn: Introduction, Methods và Results của manuscript.

## Slide 3
Kết quả chính của RQ1
Takeaway: PPG ở cả hai trạng thái có tổ chức mà PPS null đã chọn không tái tạo đầy đủ.
3
Nhiều cửa sổ bác bỏ PPS null trong cả Awake và Drowsy.
Tỷ lệ bác bỏ PPS (%)
Trung vị theo 20 phiên ghi
Chỉ số | Awake | Drowsy
Mean CC | 60.66 | 71.01
DET (danh định) | 100.00 | 100.00
LLE ước lượng | 96.30 | 100.00
PPG gốc so với PPS
Dự báo: Mean CC ↑, Mean NRMSE ↓
Recurrence: DET ↑, Lmean ↑
Phân kỳ cục bộ ước lượng: LLE ↑
Chỉ là bằng chứng chống lại null đã thử; không suy ra tính hỗn loạn tất định.
Notes: Nguồn: kết quả RQ1 và Supplementary Table S3. Tỷ lệ hiển thị là trung vị tỷ lệ bác bỏ theo phiên, không phải tỷ lệ gộp mọi cửa sổ. DET dùng tái dựng danh định τ = 0.16 s, m = 8. LLE dùng bộ PPS riêng và cùng tiêu chuẩn chất lượng estimator. Các kết quả chỉ chống lại noisy pseudoperiodic null đã thử; chưa loại trừ mọi mô hình ngẫu nhiên khác.

## Slide 4
Kết quả chính của RQ2
Takeaway: Buồn ngủ đi kèm thay đổi ở khả năng dự báo, recurrence và độ phân kỳ cục bộ.
4
Cấu hình chính: cửa sổ 60 s; Δ = Drowsy − Awake ở mức phiên ghi.
Simplex Projection
RQA
Rosenstein LLE
Mean CC ↓
Δ = −0.0339
Mean NRMSE ↑
Δ = +0.0294
Khả năng dự báo
hữu hạn giảm.
DET ↓ Δ = −0.0186
Tổ chức lặp lại theo đường chéo giảm, dưới cấu hình tái dựng danh định.
τ = 0.16 s, m = 8.
LLE ↓
Δ = −0.0376 s−1
Độ phân kỳ cục bộ
ước lượng giảm.
Notes: Nguồn: manuscript Table I. Mốc 60 s, Δ là trung vị các chênh lệch Drowsy-minus-Awake giữa tóm tắt median mỗi phiên × trạng thái. Mean CC: Δ=-0.0339; 95%CI[-0.0595,-0.0043]; r_rb=-0.581; qBH=0.0376. Mean NRMSE: Δ=+0.0294; CI[0.0047,0.0530]; r_rb=+0.667; qBH=0.0255. DET tại τ=0.16 s,m=8: Δ=-0.0186; CI[-0.0364,-0.0069]; r_rb=-0.581; qBH=0.0376. LLE: Δ=-0.0376 s^-1; CI[-0.0537,-0.0230]; r_rb=-0.810; qBH=0.0050. BH7 gồm cả Lmean/LAM/TT, không chỉ bốn kết quả chính. DET phản ánh tổ chức lặp lại theo đường chéo dưới cấu hình danh định; LLE là độ phân kỳ cục bộ ước lượng. Các kết quả mô tả liên hệ với trạng thái, chưa xác định quan hệ nhân quả.

## Slide 5
p-value cho biết điều gì?
Takeaway: p-value đo độ bất thường của dữ liệu nếu H0 đúng, không đo độ lớn hiệu ứng.
5
Giả sử H0 đúng: không có khác biệt có hệ thống giữa hai trạng thái.
Hai vùng đuôi: kết quả ít nhất cực đoan như đã quan sát
−|T quan sát|
|T quan sát|
Vùng trung tâm
p = P(độ cực đoan ≥ mức quan sát | H0)
Sơ đồ minh hoạ; không phải phân bố Wilcoxon.
• p nhỏ: dữ liệu khó xảy ra nếu H0 đúng.
• p không phải xác suất H0 đúng.
• p không phải kích thước hiệu ứng.
Trong nghiên cứu: Wilcoxon hai phía trên các chênh lệch giữa phiên ghi.
Notes: Công thức khái quát: p = P(độ cực đoan của kết quả ≥ mức quan sát | H0). Đây là xác suất có điều kiện theo giả thuyết và các giả định của kiểm định, không phải xác suất H0 đúng. Đường cong hai đuôi chỉ minh hoạ ý nghĩa; không biểu diễn phân bố thực hay tạo p-value của nghiên cứu. Phân tích Awake–Drowsy dùng Wilcoxon signed-rank hai phía trên các chênh lệch phiên ghi. Nguồn: Methods, phần suy luận thống kê.

## Slide 6
Từ p-value đến q-value: vì sao cần BH-FDR?
Takeaway: qBH xét kết quả sau khi đã tính đến việc kiểm định nhiều chỉ số cùng lúc.
6
Kiểm định nhiều chỉ số làm tăng nguy cơ có phát hiện sai.
7 p-values
↓
Sắp xếp và hiệu chỉnh BH-FDR
↓
4 chỉ số còn đạt qBH < 0.05
BH-FDR hạn chế tỷ lệ phát hiện sai kỳ vọng trong nhóm kết quả được chọn.
Chỉ số | qBH
Mean CC | 0.0376
Mean NRMSE | 0.0255
DET (danh định) | 0.0376
Lmean | 0.0816
LAM | 0.1667
TT | 0.2024
LLE | 0.0050
Ở đây qBH là p đã hiệu chỉnh bằng BH;
không phải xác suất một kết quả bị sai.
Notes: Nguồn: manuscript Table I và Methods. BH-FDR được áp dụng cho đủ 7 chỉ số của cấu hình chính, gồm cả Lmean, LAM và TT. Bốn chỉ số có qBH < 0.05. qBH ở đây là p-value đã hiệu chỉnh bằng BH. FDR là kỳ vọng của tỷ lệ phát hiện sai trong số giả thuyết bị bác bỏ, dưới các điều kiện hợp lệ của phương pháp; không phải xác suất sai riêng cho từng kết quả. Mốc 60 s, Δ là trung vị các chênh lệch Drowsy-minus-Awake giữa tóm tắt median mỗi phiên × trạng thái. Mean CC: Δ=-0.0339; 95%CI[-0.0595,-0.0043]; r_rb=-0.581; qBH=0.0376. Mean NRMSE: Δ=+0.0294; CI[0.0047,0.0530]; r_rb=+0.667; qBH=0.0255. DET tại τ=0.16 s,m=8: Δ=-0.0186; CI[-0.0364,-0.0069]; r_rb=-0.581; qBH=0.0376. LLE: Δ=-0.0376 s^-1; CI[-0.0537,-0.0230]; r_rb=-0.810; qBH=0.0050. BH7 gồm cả Lmean/LAM/TT, không chỉ bốn kết quả chính.

## Slide 7
Robustness theo độ dài cửa sổ
Takeaway: Bốn hướng giữ nguyên từ 30 đến 180 s, nhưng độ bất định thay đổi theo thời lượng.
7
Δ ở mức phiên ghi; điểm và bootstrap confidence interval (CI) 95%.
Mean CC
−0.07
−0.04
0.00
30
60
120
180
Mean NRMSE
0.00
0.03
0.06
30
60
120
180
DET (danh định)
−0.04
−0.02
0.00
30
60
120
180
LLE ước lượng (s−1)
−0.06
−0.03
0.00
30
60
120
180
• Mean CC ↓, Mean NRMSE ↑, DET ↓ và LLE ↓.
• 30 s: bất định lớn hơn.
• DET: CI chứa 0 ở 30 s và 180 s.
• 60 s: cân bằng độ ngắn và độ ổn định.
Độ dài cửa sổ (s); nền xanh nhạt = cấu hình 60 s.
Notes: Nguồn: manuscript Fig. 9 và Supplementary Table S4A, phần A. Biểu đồ vẽ lại số liệu đã báo cáo, không tính lại thống kê. DET dùng τ = 0.16 s, m = 8. CI của DET chứa 0 ở 30 s và 180 s; p chưa hiệu chỉnh ở 180 s là 0.05316925. Giữ hướng không đồng nghĩa mọi thời lượng đều đạt ngưỡng thống kê. Cửa sổ 60 s là lựa chọn thực tế trong bộ dữ liệu này.

## Slide 8
Độ nhạy với cách xác định nhãn
Takeaway: Các hướng vẫn xuất hiện khi bỏ vùng chuyển trạng thái và chỉ giữ đoạn đủ dài.
8
P0: nhãn gốc. T30/T60: bỏ ±30/±60 s quanh chuyển trạng thái.
S3/S5: chỉ giữ đoạn cùng trạng thái kéo dài ≥3/≥5 phút.
Chỉ số | P0 | T30 | T60 | S3 | S5
Mean CC | ↓ | ↓ | ↓ * | ↓ | ↓
Mean NRMSE | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑
DET (danh định) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
LLE | ↓ | ↓ * | ↓ | ↓ | ↓
*T60 Mean CC: CI [−0.0561, +0.0059]
*T30 LLE: CI [−0.0535, +0.0020] s−1
CI của trung vị và kiểm định theo thứ hạng phản ánh các khía cạnh khác nhau.
Notes: Nguồn: manuscript Table II và Supplementary, phần S6.A và Table S4A.B. P0 giữ nhãn gốc; T30/T60 bỏ vùng ±30/±60 s quanh cả hai chiều chuyển trạng thái; S3/S5 giữ các đoạn cùng trạng thái dài ít nhất 180/300 s. S5 có 19 phiên so sánh cặp, các quy tắc còn lại có 20. T60 Mean CC có qBH = 0.0400; T30 LLE có qBH = 0.0215 dù CI trung vị chứa 0. Bootstrap CI của trung vị và Wilcoxon signed-rank phản ánh những khía cạnh khác nhau. BH áp dụng cho 4 chỉ số trong mỗi quy tắc thay thế; P0 dùng nhóm 7 chỉ số.

## Slide 9
Độ nhạy với phase-space reconstruction
Takeaway: CC, NRMSE và LLE giữ hướng; DET nhạy hơn với embedding delay.
9
Embedding delay τ (độ trễ), m = 8
Embedding dimension m (số chiều),
τ = 0.16 s
Chỉ số | 0.12 s | 0.16 s | 0.20 s
Mean CC | ↓ | ↓ | ↓
Mean NRMSE | ↑ | ↑ | ↑
DET | +0.0025 | −0.0186 | +0.0015
LLE | ↓ | ↓ | ↓
Chỉ số | 7 | 8 | 9
Mean CC | ↓ | ↓ | ↓
Mean NRMSE | ↑ | ↑ | ↑
DET | ↓ | ↓ | ↓
LLE | ↓ | ↓ | ↓
DET: CI chứa 0 ở τ = 0.12/0.20 s.
Mốc chính: τ = 0.16 s, m = 8.
DET giữ dấu âm ở m = 7–9;
BH4 chưa hỗ trợ tại m = 7 và 9.
Notes: Nguồn: manuscript Table III và Supplementary Table S4B.C. Thay đổi từng tham số riêng, không xét mọi tổ hợp. DET ở τ = 0.12 s: CI [−0.0078, +0.0076], qBH = 0.784126; τ = 0.20 s: CI [−0.0099, +0.0148], qBH = 0.985435. Cấu hình chính τ = 0.16 s, m = 8 có qBH = 0.0376 trong nhóm 7 chỉ số. Với m = 7/9, DET giữ dấu âm nhưng qBH trong nhóm 4 chỉ số là 0.053169/0.058258. Kết luận chỉ trong các giá trị tham số đã thử.

## Slide 10
Độ nhạy với các thiết lập estimator
Takeaway: LLE ổn định hơn qua các thiết lập đã thử; DET cần được diễn giải thận trọng hơn.
10
LLE: độ phân kỳ cục bộ ước lượng
DET: dưới tái dựng danh định
Khoảng fit: 0.60–1.10 / 0.80–1.30
và 1.00–1.50 s.
Ngưỡng R²: ≥0.90 / ≥0.95.
Hệ số Theiler: 0.75 / 1.00 / 1.25.
RR: 0.01 / 0.02 / 0.03.
Hệ số Theiler: 0.75 / 1.00 / 1.25.
Giữ τ = 0.16 s, m = 8.
Δ luôn âm; CI loại 0
trong các thiết lập đã thử.
Δ vẫn âm, nhưng mức hỗ trợ
thống kê yếu hơn tại RR = 0.01.
RR = 0.01: raw p = 0.082550.
Notes: Nguồn: Supplementary Table S4B.D và phần S6.C. LLE có Δ âm, CI loại 0 và p chưa hiệu chỉnh < 0.05 trong mọi thiết lập đã thử. Số cửa sổ đạt chất lượng thay đổi theo estimator. DET giữ tái dựng danh định τ = 0.16 s, m = 8. Ở RR = 0.01, Δ = −0.015214, CI [−0.033764, +0.002064], p chưa hiệu chỉnh = 0.082550. Không coi các p này như kết quả đã hiệu chỉnh cho toàn bộ nhóm thiết lập.

## Slide 11
Vì sao các phiên ghi lặp lại ảnh hưởng suy luận?
Takeaway: Thiếu liên kết phiên–người làm tăng bất định về mức độc lập giữa các quan sát.
11
20 phiên ghi từ 10 người, nhưng không biết phiên nào thuộc cùng người.
Ví dụ minh hoạ; liên kết thực tế chưa biết
Người A
→
Phiên 1
Phiên 8
Người B
→
Phiên 2
Phiên 5
• Hai phiên từ cùng một người có thể tương quan.
• 20 phiên không nhất thiết là 20 quan sát hoàn toàn độc lập.
• Phân tích chính vẫn suy luận ở mức phiên ghi.
Notes: Nguồn: giới hạn nghiên cứu và Supplementary S7. Cặp phiên 1+8 và 2+5 chỉ là ví dụ giả định. Chưa biết liên kết thực tế, và thông tin 20 phiên từ 10 người không chứng minh mỗi người có đúng hai phiên. Nếu phiên cùng người tương quan, số quan sát độc lập hiệu dụng có thể dưới 20. Phân tích chính vẫn suy luận ở mức phiên ghi.

## Slide 12
Kiểm tra khi chưa biết phiên nào thuộc cùng người
Takeaway: Thử nhiều cách ghép giả định để xem kết luận nhạy ra sao với phụ thuộc giữa các phiên.
12
20 phiên ghi
Ghép thành 10 cặp giả định
10 chênh lệch cấp cụm
→
→
Trong mỗi cách ghép, mỗi phiên chỉ xuất hiện một lần.
Chênh lệch của cụm = trung bình chênh lệch của hai phiên trong cụm.
Δ cụm = (Δ phiên a + Δ phiên b) / 2
Wilcoxon trên 10 cụm;
BH-FDR cho 7 chỉ số trong mỗi lần ghép.
Lặp 100,000 lần lấy mẫu:
99,990 cách ghép khác nhau.
Notes: Nguồn: Supplementary S7. Mỗi cách ghép chia 20 phiên thành 10 cặp không trùng. Với từng chỉ số, bắt đầu từ chênh lệch Drowsy−Awake của mỗi phiên; lấy trung bình hai chênh lệch trong cụm, rồi kiểm định Wilcoxon trên 10 cụm và hiệu chỉnh BH cho 7 chỉ số trong từng cách ghép. Không lấy trung bình tín hiệu thô hay gộp mọi cửa sổ. 100,000 lần lấy mẫu tạo 99,990 cách ghép khác nhau. Thiết kế xét cụm hai phiên giả định; không phục hồi danh tính hay bao quát mọi cấu trúc cụm có thể có.

## Slide 13
Kết quả kiểm tra độ nhạy khi ghép phiên giả định
Takeaway: Ghép phiên giả định giữ hướng trung vị hiệu ứng, nhưng làm giảm mức hỗ trợ thống kê.
13
Chỉ số | Giữ dấu trung vị | Tần suất qBH < 0.05
Mean CC | 100% | 19.36%
Mean NRMSE | 100% | 27.82%
DET (danh định) | 100% | 22.59%
LLE | 100% | 79.69%
Hướng thay đổi ổn định hơn mức độ hỗ trợ thống kê.
LLE duy trì qBH < 0.05 nhiều nhất.
Tần suất không phải xác suất kết quả thật có ý nghĩa.
Suy luận chính vẫn ở mức phiên ghi (recording-session level).
Notes: Nguồn: manuscript Results và Supplementary Table S5. Tỷ lệ 100% là dấu của trung vị hiệu ứng qua các cách ghép đã lấy mẫu, không phải mọi phiên đều thay đổi cùng hướng. Tần suất qBH < 0.05 lần lượt là 19.36%, 27.82%, 22.59% và 79.69%. LLE duy trì ngưỡng thống kê nhiều nhất trong thiết kế này. Các tần suất không phải xác suất kết quả thật có ý nghĩa. DET giữ cấu hình tái dựng danh định.

## Slide 14
Nên hiểu robustness như thế nào?
Takeaway: Hướng ổn định hơn độ lớn hiệu ứng và mức hỗ trợ thống kê trong các thiết lập đã thử.
14
Hướng thay đổi
CC, NRMSE và LLE giữ hướng.
DET nhạy hơn với độ trễ.
Độ lớn hiệu ứng
Độ lớn hiệu ứng có thể thay đổi dù hướng được giữ.
Hỗ trợ thống kê
CI và p/q có thể thay đổi.
Ghép phiên giả định làm suy luận kém ổn định hơn.
Robustness không có nghĩa mọi con số đều giống nhau ở mọi thiết lập.
Notes: Nguồn: manuscript Discussion và Supplementary S6–S7. Cần phân biệt hướng, độ lớn hiệu ứng và mức hỗ trợ thống kê. CC, NRMSE và LLE giữ hướng trong các thiết lập đã thử; DET đổi dấu khi thay embedding delay. Các phân tích độ nhạy sử dụng cùng dữ liệu nên chưa phải nghiên cứu lặp lại độc lập.

## Slide 15
Vì sao khả năng dự báo giảm nhưng LLE cũng giảm?
Takeaway: Hai phương pháp đo hai thuộc tính khác nhau, nên hai kết quả giảm không mâu thuẫn.
15
Simplex Projection
Rosenstein LLE
Dùng các trạng thái lân cận để dự báo.
So sánh quỹ đạo dự báo với quan sát.
18 khoảng dự báo: 0.04–4.00 s.
Ước lượng local trajectory divergence
(độ phân kỳ cục bộ của quỹ đạo).
Khoảng fit: 0.80–1.30 s.
CC ↓ và NRMSE ↑
→ dự báo hữu hạn kém hơn.
LLE ↓
→ phân kỳ cục bộ ước lượng chậm hơn.
Hai đại lượng đích (estimands) khác nhau.
Notes: Nguồn: manuscript Discussion IV.A. Simplex Projection đánh giá mức khớp giữa dự báo và quan sát trên 18 khoảng thời gian từ 0.04 đến 4.00 s. Rosenstein LLE ước lượng độ phân kỳ cục bộ trong khoảng fit 0.80–1.30 s. Phân kỳ cục bộ ước lượng chậm hơn không suy ra dự báo hữu hạn tốt hơn; hai phương pháp có đại lượng đích khác nhau.

## Slide 16
Cách diễn giải cuối cùng
Takeaway: Buồn ngủ gắn với thay đổi ở nhiều thuộc tính động lực học bổ sung cho nhau.
16
Khả năng dự báo
hữu hạn giảm
Mean CC ↓, Mean NRMSE ↑
Tổ chức lặp lại
theo đường chéo giảm
DET ↓ dưới tái dựng danh định
τ = 0.16 s, m = 8.
Độ phân kỳ cục bộ
ước lượng giảm
LLE ↓ trong khoảng fit
0.80–1.30 s.
Không gộp các kết quả thành một thang hỗn loạn duy nhất.
Awake → Drowsy gắn với sự tái tổ chức động lực học PPG
qua các thuộc tính bổ sung cho nhau.
Notes: Nguồn: manuscript Discussion và Conclusion. Awake–Drowsy gắn với thay đổi ở các thuộc tính động lực học bổ sung cho nhau. DET giảm dưới cấu hình tái dựng danh định; LLE phản ánh độ phân kỳ cục bộ ước lượng. RQ1 chỉ chống lại noisy pseudoperiodic null đã thử; RQ2 mô tả liên hệ ở mức phiên ghi. Phạm vi diễn giải được giới hạn theo dữ liệu và thiết kế phân tích.